## Slide 1: Simulation d’une alimentation des électroaimants d’un accélérateur de particules. (RAE)
Par l’équipe Électrosim

## Slide 2: Contexte et problématique
Le CERN est un laboratoire de recherche multidisciplinaire sur la physique fondamentale
  Le CERN est situé en Suisse (Genève)
  Le laboratoire est constitué d’une chaîne complexe d’accélérateurs de particules
Le LEEPCI est un laboratoire de recherche de l’université Laval et se concentre sur la
  simulation de réseaux électriques;
  modélisation et conception de machines électriques;
  modélisation et conception de convertisseurs d’électronique de puissance.
OPAL-RT est une compagnie spécialisée dans la développement de simulateurs temps réel PC/FPGA
Clients du projet

## Slide 3: Rappel des objectifs
Livrer 3 outils de dimensionnement (interrupteurs et régulateurs)
  Chaque outil doit être convivial et facile d’emploi
  Ils permettent de valider modèles et methodes de simulation employés sur 3 plateformes (SPS, PSIM, OPAL-RT)
Livrer un simulateur sur 3 plateformes
  Les 3 simulateurs doivent remplir les fonctionnalités attendues (exemple: alimenter la charge avec une forme de courant trapézoïdale présentant une faible ondulation)
  Plateformes: Matlab (SPS), PSIM, Opal-RT (OPA500)
Livrer une documentation technique de reference décrivant l’utilisation de chacun des simulateurs ainsi que les modèles mathématiques utilisés.
Implanter une validation croisée des 3 simulateurs

## Slide 4: Rappel de la méthodologie
  Modéliser et segmenter l’alimentation complète en sous-systèmes (approche cours de « Design »)
    Modéliser le redresseur NPC 3 niveaux par un redresseur actif triphasé (AFE)
    Modéliser hacheur 4 quadrants simplifié à 4 interrupteurs (préliminaire)
    Modéliser hacheur 4 quadrants avec 2 cellules NPC 3 niveaux à commande entrelacée
  Implanter et simuler indépendamment les sous-systèmes en boucle ouverte puis en boucle fermée avec régulateurs
    Modélisation simplifiée charge de l’AFE / banc de condensateurs et charge résistive équivalente au hacheur 4 quadrants alimentant électroaimants
    Modélisation simplifiée entrée hacheur 4 quadrants à 4 interrupteurs /bus CC 5KV parfait
    Modélisation simplifiée entrée hacheur 4 quadrants à cellules NPC/bus CC 5KV parfait
    Valider le fonctionnement des sous-systèmes indépendants sur 3 plateformes
  Assembler les différents sous-systèmes sous 3 plateformes.
    Valider les fonctionnalités des systèmes reliés.
    Valider la concordance des résultats de simulations sous 3 plateformes.

## Slide 5: Système complet
  AFE « Active Front End »
    Redresseur triphasé 3 niveaux NPC
    Permet de charger le banc de condensateurs et de maintenir la tension du bus CC
    Permet de réguler le facteur de puissance côté réseau (régulation d’angle)
    Permet de réguler le courant côté réseau (régulation de l’amplitude du courant)
  DCp DCn
  Hacheur 4 quadrants formé par l’association de 2 cellules onduleur NPC 3 niveaux triphasées
    Permet de fournir une forme de courant précise aux électroaimants
    Fonctionne dans les 4 quadrants (peut redonner de la puissance au banc de condensateur selon la tension appliquée sur les électroaimants)

## Slide 6: AFE (modèle 2 niveaux sur charge idéale)
Schéma bloc de l’AFE 2 niveaux sur charge idéale, régulation de courant (amplitude et phase) par hystérésis

## Slide 7: Régulation de courant permettant d’imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnement 4 quadrants)
ɸ = 45°
ɸ = 135°

## Slide 8: Régulation de courant permettant d’imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnement 4 quadrants)
ɸ = -45°
ɸ = -135°

## Slide 9: Régulation de courant permettant d’imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnemnet 4 quadrants Psim)
ɸ = 45°
ɸ = 135

## Slide 10: Régulation de courant permettant d’imposer le facteur de puissance et la puissance apparente (fonctionnemnet 4 quadrants Psim)
ɸ = -45°
ɸ = -135

## Slide 11: AFE (modèle 3 niveaux sur charge non-idéale)
Schéma bloc de l’AFE 3 niveaux sur charge non-idéale,régulation de tension de la charge, régulation du courant d’entrée (amplitude et phase) avec MLI

## Slide 12: Charge d’un banc de condensateur et régulation sur charge RC
Charge d’un banc de condensateur et alimentation d’un charge constante avec un AFE 3 niveaux avec régulation de tension de la charge, régulation du courant d’entrée (amplitude et phase) avec MLI (avec FP =1)

## Slide 13: AFE 3 niveaux NPC avec source idéale
Schéma bloc du DCP/DCN 3 niveaux avec source idéale avec une régulation de courant MLI à la charge

## Slide 14: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant précise cross validé
Courant à charge

## Slide 15: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Erreur du courant entre SPS/PSIM

## Slide 16: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Essai calcul tension moyenne SPS
Essai calcul tension moyenne PSIM
Essais effectués sur un sinus 1Khz, 100Vcrête et 50Vdc

## Slide 17: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Fonction du calcul de la tension moyenne cascadé 10 fois

## Slide 18: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Réponse en fréquence du bloc du calcul de la tension moyenne
Sinus 1Khz, 100Vcrête et 50Vdc
Utilisation pour signal à 1Khz

## Slide 19: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Tension moyenne à la charge

## Slide 20: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Erreur tension moyenne SPS/PSIM

## Slide 21: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Erreur tension moyenne SPS/PSIM

## Slide 22: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Résultats SPS

## Slide 23: DCP/DCN: Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules avec une forme de courant cross validé
Résultats PSIM