## Slide 1: Simulation d’une alimentation des électroaimants d’un accélérateur de particules. (RCC)
Par l’équipe Électrosim

## Slide 2: Contexte et problématique
Le CERN est un laboratoire de recherche multidisciplinaire sur la physique fondamentale
  Le CERN est situé en Suisse (Genève)
  Le laboratoire est constitué d’une chaîne complexe d’accélérateurs de particules
Le LEEPCI est un laboratoire de recherche de l’université Laval et se concentre sur la
  simulation de réseaux électriques;
  modélisation et conception de machines électriques;
  modélisation et conception de convertisseurs d’électronique de puissance.
OPAL-RT est une compagnie spécialisée dans la développement de simulateurs temps réel PC/FPGA
Clients du projet

## Slide 3: Rappel des objectifs
Livrer 3 outils de dimensionnement
  Chaque outil doit être convivial et facile d’emploi
  Ils permettent de valider les modèles employés dans les simulateurs
Livrer un simulateur sur 3 plateformes
  Les 3 simulateurs doivent remplir les fonctionnalités attendues (exemple: alimenter la charge avec une forme de courant trapézoïdale présentant une faible ondulation)
  Plateformes: Matlab (SPS), PSIM, Opal-RT (OPA500)
Livrer une documentation technique montrant l’utilisation de chacun des simulateurs ainsi que les modèles mathématiques sous-jacents .
Implanter une validation croisée des 3 simulateurs

## Slide 4: Rappel de la méthodologie
  Modéliser et implanter les blocs du systèmes (complexes) par des blocs simplifiés et comparer les résultats sur 3 plateformes .
    Modéliser le redresseur NPC 3 niveaux par un redresseur triphasés simple .
    Modéliser l’onduleur 4 quadrants formés de deux cellules NPC 3 niveaux par un onduleur 4 quadrants simple.
  Modéliser et implanter les modèles réels en boucle ouverte.
    Modéliser la charge du banc de condensateurs par le redresseur NPC 3 niveaux, en excluant le convertisseur CC-CC.
    Modéliser l’alimentation de la charge par l’onduleur 4 quadrants formés de 2 cellules NPC
    Valider le fonctionnement des sous-systèmes indépendants.
  Assembler les différents sous-systèmes sous 3 plateformes.
    Valider les fonctionnalités des sytèmes reliés.
    Valider la concordance des résultats de simulations sous 3 plateformes.

## Slide 5: Présentation du concept proposé
Conceptualisation de chaque sous-système
  Onduleur NPC en boucle ouverte
  Redresseur NPC configuré en AFE avec sa commande de régulation de courant
  Hacheur 4 quadrants réalisé avec 2 cellules NPC entrelacées en boucle ouverte
Analyse et conception de la commande de chaque sous-système
  Commande des interrupteurs en BO
    Stratégie de moduation PWM/Hystérésis
  Synthèse des asservissements
    Régulation de courant/tension AFE
    Régulation de courant du pont en H
Méthodologie de simulation systématique de chaque sous-système sur les 3 plateformes (Matlab (SPS), PSIM, OPAL-RT (OPA500))
  Intégration de base dans SPS
  Intégration indépendante dans PSIM
  Intégration à partir de SPS dans le OPA500
Exploitation pour le dimensionnement: post-processeur de simulation, calcul des valeurs RMS, CAO et ajustement des régulateurs, intégration dans Excel et ce, pour les 3 plateformes)

## Slide 6: Exemple de mise en oeuvre du concept: pont en H simplifié à 4 interrupteurs régulé en courant
Fonction réalisée: alimenter les électroaimants avec une forme de courant trapézoïdale précise.
Séquence de montée
Séquence de descente
I load
I load
+5kV
-5kV

## Slide 7: Exemple de mise en oeuvre du concept suite
Il est nécessaire de limiter le rapport cyclique du hacheur (impact sur le contenu fréquentiel).
Il est nécessaire de filtrer l’erreur à l’entrée du PI (de manière à ce qu’il n’y ait pas plusieurs comutations par période)
Il est nécessaire de saturer la partie intégrale du PI (éviter que l’erreur n’atteigne des niveaux trop élevés, ce qui rendrait le système plus lent à répondre

## Slide 8: Implantation Matlab (SPS)

## Slide 9: Implantation Psim