## Slide 1: Simulation d’une alimentation des électroaimants d’un accélérateur de particules. (RCC)
Par l’équipe Électrosim

## Slide 2: Contexte et problématique
Le CERN est un laboratoire de recherche multidisciplinaire sur la physique fondamentale
  Le CERN est situé en Suisse (Genève)
  Le laboratoire est constitué d’une chaîne complexe d’accélérateurs de particules
Le LEEPCI est un laboratoire de recherche de l’université Laval et se concentre sur la
  simulation de réseaux électriques;
  modélisation et conception de machines électriques;
  modélisation et conception de convertisseurs d’électronique de puissance.
OPAL-RT est une compagnie spécialisée dans le développement de simulateurs temps réel PC/FPGA
Clients du projet

## Slide 3: Rappel des objectifs
Livrer 3 outils de dimensionnement (interrupteurs et régulateurs)
  Chaque outil doit être convivial et facile d’emploi
  Ils permettent de valider modèles et méthodes de simulation employées sur 3 plateformes (SPS, PSIM, OPAL-RT)
Livrer un simulateur sur 3 plateformes
  Les 3 simulateurs doivent remplir les fonctionnalités attendues (exemple: alimenter la charge avec une forme de courant trapézoïdale présentant une faible ondulation)
  Plateformes: Matlab (SPS), PSIM, Opal-RT (OPA500)
Livrer une documentation technique de référence décrivant l’utilisation de chacun des simulateurs ainsi que les modèles mathématiques utilisés.
Implanter une validation croisée des 3 simulateurs

## Slide 4: Rappel de la méthodologie
  Modéliser et segmenter l’alimentation complète en sous-systèmes (approche cours de « Design »)
    Modéliser le redresseur NPC 3 niveaux par un redresseur actif triphasé (AFE)
    Modéliser hacheur 4 quadrants simplifié à 4 interrupteurs (préliminaire)
    Modéliser hacheur 4 quadrants avec 2 cellules NPC 3 niveaux à commande entrelacée
  Implanter et simuler indépendamment les sous-systèmes en boucle ouverte puis en boucle fermée avec régulateurs
    Modélisation simplifiée charge de l’AFE / banc de condensateurs et charge résistive équivalente au hacheur 4 quadrants alimentant électroaimants
    Modélisation simplifiée entrée hacheur 4 quadrants 4 interrupteurs /bus CC 5KV parfait
    Modélisation simplifiée entrée hacheur 4 quadrants à cellules NPC/bus CC 5KV parfait
    Valider le fonctionnement des sous-systèmes indépendants sur 3 plateformes
  Assembler les différents sous-systèmes sous 3 plateformes.
    Valider les fonctionnalités des systèmes reliés.
    Valider la concordance des résultats de simulations sous 3 plateformes.

## Slide 5: Présentation du concept proposé
Conceptualisation de chaque sous-système
  Onduleur NPC en boucle ouverte
  Redresseur NPC configuré en AFE avec sa commande de régulation de courant
  Hacheur 4 quadrants réalisé avec 2 cellules NPC entrelacées en boucle ouverte
Analyse et conception de la commande de chaque sous-système
  Commande des interrupteurs en BO
    Stratégie de modulation PWM/Hystérésis
  Synthèse des asservissements
    Régulation de courant/tension AFE
    Régulation de courant du pont en H
Méthodologie de simulation systématique de chaque sous-système sur les 3 plateformes (Matlab (SPS), PSIM, OPAL-RT (OPA500))
  Intégration de base dans SPS
  Intégration indépendante dans PSIM
  Intégration à partir de SPS dans le OPA500
Exploitation pour le dimensionnement: post-processeur de simulation, calcul des valeurs RMS, CAO et ajustement des régulateurs, intégration dans Excel et ce, pour les 3 plateformes)

## Slide 6: Exemple de mise en oeuvre du concept: pont en H simplifié à 4 interrupteurs régulé en courant
Fonction hacheur 4 quadrants réversible en courant et en tension: réguler précisément le courant instantané dans les électroaimants suivant une impulsion de consigne fournie par le système de contrôle de l’accélérateur
Consigne de régulation de courant toujours positive mais la réversibilité en tension du hacheur augmente dynamique du courant dans la charge (v=Ldi/dt<0 pour faire décroître i(t) plus vite par exemple)
v(t) +/- 5kV
i(t) +/- 6kA
Méthodologie proposée appliquée dans phase préliminaire
au hacheur 4 quadrants simplifié à 4 interrupteurs

## Slide 7: Exemple de mise en oeuvre du concept suite
Filtrage ondulation du courant mesuré nécessaire pour éviter reconduction durant période modulante PWM à 1kHz
Limiteur en sortie du PI impose rapport cyclique maximal à .95
Dispositif d'anti-emballement (anti-windup) nécessaire pour inhiber fonctionnement de l’intégrateur lors du fonctionnement en limitation (sinon dégradation de la dynamique de réponse en sortie de limitation)
Stratégie commande interrupteurs hacheur en Boucle ouverte
modulation PWM à 1kHz de type +E/-E
Rapport cyclique maximal limité à .95
Régulation de courant: Compensateur Proportionnel Intégral
Sortie PI utilisée comme tension de modulation PWM

## Slide 8: Implantation Matlab (SPS)

## Slide 9: Implantation PSIM

## Slide 10: Implantation dans Opal-RT
Afin d’implanter le modèle dans le simulateur temps réel d’Opal-RT, il est nécessaire d’adapter le circuit de puissance avec les interrupteurs selon la nomenclature d’Opal-RT.
Un outil spécialisé d’Opal-RT permet la conversion vers un sous-sytème implantable dans les FPGA (4 FPGA dont chacun est limité à 24 interrupteurs).
Le sous-système est intégré dans un diagramme SPS qui permet d’inclure la logique et la commande préétablies, lesquelles tournent dans l’un des processeurs de l’appareil.
Le tout est ensuite compilé dans le simulateur temps réel.
Il est par la suite possible de lancer la simulation temps réel et d’optimiser les paramètres de discrétisation (Gs) utilisés par Opal-RT. Il existe aussi un script qui le fait de manière autonome.
Les paramètres n’impliquant pas l’ajout de blocs ou des modifications importantes peuvent être changés pendant que la simulation tourne.

## Slide 11: Conclusion sur l’illustration du concept méthodologique avec exemple préliminaire
L’implantation des modèles s’effectue d’abord dans SPS et par la suite dans PSIM, de manière à valider les résultats.
L’implantation dans le simulateur en temps réel nécessite une simulation SPS fonctionnelle qui doit être modifiée selon la nomenclature Opal-RT.
La commande issue de SPS est par la suite intégrée au simulateur en temps réel.
L’optimisation des paramètres de discrétisation pour la simulation en temps réelle est faite de manière à retomber sur les formes d’ondes issues de SPS
L’outil de post-traitement permet de visualiser les formes d’ondes obtenues et d’ajuster les paramètres des simulateurs

## Slide 12: Diagramme des fonctionnalités

## Slide 13: Diagramme physique

## Slide 14: Conception définitive (DCP/DCN)

## Slide 15: Méthode de commande des blocs DCp,DCn
  Comparaison entre le signal d’erreur et trois signaux en dent de scie
  Activation de la paire d’IGBT associée pendant le temps calculé
  Chaque bras est commandé à un intervalle de 3ms
  La commande des bras est décalée de 1ms

## Slide 16: Implantation SPS

## Slide 17: Conception définitive (AFE)

## Slide 18: Méthode de commande de l’AFE
  Comparaison entre le signal d’erreur et trois signaux en dent de scie
  Activation de chaque d’IGBT au bon moment grâce à une porteuse
  Chaque porteuse des bras sont décalées de 6.67ms entre chaque phase et du maximum de la tension AC.

## Slide 19: Implantation SPS

## Slide 20: Plan de test
Fonctionnalité | Exigence | Méthode de vérification | Équipement requis | Méthode d’analyse
Accepter des paramètres de modélisation | Être capable de paramétrer au minimum 80% des blocs | Comparaison des paramètres | Interface de contrôle de simulation | Calculer le nombre total de paramètres disponibles ainsi que ceux paramétrables dans l’interface de contrôle.
 |  |  | Simulateur | 
Redresser le signal d’entrée à la sortie du transformateur | La tension possède une ondulation maximale de 25 volts par rapport à la référence | Résultats de simulation | Simulateur | À l’aide de la forme d’onde de tension en sortie du redresseur, il est possible de valider l’ondulation de tension ainsi que le fonctionnement de la commande. Effectuer le test avec 5 niveaux de tension différents
Charger un banc de condensateur |  | Résultats de simulation | Simulateur | Vérifier à l’aide des formes d’ondes de charge que le temps de charge est en accord avec la théorie. Effectuer le test avec 5 charges différentes
Alimenter les électroaimants de l’accélérateur de particules | L’ondulation du courant est plus faible que 25A par rapport à la référence | Résultats de simulation | Simulateur | À l’aide de la forme d’onde de courant traversant les électroaimants, il est possible de valider l’ondulation de courant ainsi que le fonctionnement de la commande. Effectuer le test avec 5 formes de courant de référence différentes
Afficher des résultats de simulation personnalisés |  | Résultats de simulation | Interface de contrôle de simulation | À l’aide de l’interface de contrôle, vérifier qu’il est possible d’accéder à chacune des formes d’onde produites par le simulateur
 |  |  | Simulateur | 
Présenter la validation croisée de chacun des simulateurs | Les courbes de chacun des simulateurs sont semblables | Résultats de simulation | Interface de contrôle de simulation | Vérifier la concordance des résultats de chacun des sous-systèmes implantés dans chacun des simulateurs pour plusieurs paramètres de simulations différents
 |  |  | 3 simulateurs | 

## Slide 21: Registre de risques (1/4)
Type de risque | Niveau de priorité (1 faible, 5 élevé) | Conséquence de l'occurrence du risque | Coût en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Maladies ou incapacité d'un membre à continuer le projet | 1 | Travail en surplus à exécuter | Retard sur le projet | 10% | Répartir le travail dans l'équipe | Daniel Thibodeau
Délai de livraison du simulateur en temps réel non respecté | 5 | Impossibilité de faire la simulation en temps réel | Échéancier du projet non respecté | 10% | Maintenir une communication efficace avec le LEEPCI dans l'optique de se servir du simulateur dès son arrivée | Gabriel Boivin
Pertes des données liées aux simulateurs | 5 | Retard sur le projet mineur s'il existe une révision récente et retards majeurs dans le cas échéant | Certains objectifs ne seront pas atteints dans les temps initiaux prescrits | 20% | S'assurer de bien maintenir les révisions à jour, travaille collaboratif mis fréquemment à jour et dont les changements sont réversibles au moyen d'une synchronisation sur un serveur web protégé (GitHub) | Francis Valois

## Slide 22: Registre de risques (2/4)
Type de risque | Niveau de priorité (1 faible, 5 élevé) | Conséquence de l'occurrence du risque | Coût en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Versions de développement et d'utilisation différentes de Matlab | 4 | Certaines fonctionnalités du simulateur en temps réel ne pourraient pas concorder, certains modules de simulink ou certaines fonctionnalités de Matlab pourraient ne pas être compatibles | Incapacité de fournir un simulateur fonctionnant explicitement comme décrit dans la documentation, besoin d'effectuer des modifications internes importantes, du côté du client, pour maintenir le fonctionnement désiré du simulateur | 15% | Faire des tests à partir de différentes plateformes et à partir de différents systèmes d'exploitation de manière à s'assurer l'homogénéité dans le fonctionnement de Matlab | Francis Valois
Disconcordance dans les versions de PSIM | 3 | Certaines fonctionnalités du simulateur implanté sur PSIM pourraient être différentes selon la version employée. | Différence dans les résultats produits à partir du simulateur implanté sur PSIM, il se peut que les résultats ne concordent plus avec les autres simulateurs | 10% | Tester le simulateur sur le plus de versions différentes de PSIM | Francis Valois

## Slide 23: Registre de risques (3/4)
Type de risque | Niveau de priorité (1 faible, 5 élevé) | Conséquence de l'occurrence du risque | Coût en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Utilisation entrainant une modification non désirée sur les simulateurs | 3 | Les simulations ne fonctionnent plus correctement | Le simulateur ne s'amorçe plus correctement, les affichages ne sont plus fonctionnels, les données ne concordent plus | 20% | Toujours garder plusieurs copies de la simulation à différentes étapes du projet et limiter l'utilisateur dans les manipulations potentiellement néfastes pour le fonctionnement du simulateur (avertissements dans la documentation) | Daniel Thibodeau
Limitation de composantes dans certaine version de PSIM | 3 | Impossible de simuler le projet au complet | L'objectif de validation croisée ne pourra être atteint | 15% | Vérifier la limitation de composantes dans les différentes version de PSIM et choisir la version permettant d'effectuer notre projet | Francis Valois

## Slide 24: Registre de risques (4/4)
Type de risque | Niveau de priorité (1 faible, 5 élevé) | Conséquence de l'occurrence du risque | Coût en performance associé au risque | Probabilité d'occurrence | Plan de réduction du risque | Responsable du risque
Difficulté d'implantation complète du simulateur sur le système d'OPAL-RT dû à une limitation du nombre de dispositifs de commutation | 3 | Il devient impossible d'implanter le simulateur complet dans OPAL-RT | L'objectif de validation croisée ne pourra être atteint | 20% | Se familiariser avec le simulateur d'OPAL-RT et trouver une méthode de contournement si ce problème est réellement présent | Gabriel Boivin
Difficulté d'implantation complète du simulateur sur le système d'OPAL-RT dû à une incompatibilité entre SPS et OPAL-RT | 5 | Il devient impossible d'implanter le simulateur complet dans OPAL-RT | L'objectif de validation croisée ne pourra être atteint | 10% | Se familiariser avec le simulateur d'OPAL-RT et vérifier quelles composantes sont utilisables dans OPAL-RT | Gabriel Boivin

## Slide 25: Gantt (1/2)

## Slide 26: Gantt (2/2)

## Slide 27: WBS (1/3)

## Slide 28: WBS (2/3)

## Slide 29: WBS (3/3)